## Slide 1: -I2D - Représentation des systèmes
Communication technique
-
Bases du vocabulaire technique

## Slide 2
Alésage
Arbre
Arrondi
Bossage
Chambrage
Chanfrein
Dégagement
Embase
Epaulement
Evidement
Méplat
Nervure
Lamage
Gorge
Fraisure
Trou oblong
Taraudage
Rainure
Perçage borgne
Perçage
Filetage
Collet
Congé
Index :
Clavette

## Slide 3
A B C …

## Slide 4
A B C …

## Slide 5
Perçage borgne
C’est un perçage qui ne traverse pas complètement la pièce. Son extrémité est généralement pointue.
A B C …

## Slide 6
Embase
Élément d’une pièce servant de base, on dit aussi « semelle »
A B C …

## Slide 7
Nervure
Partie de faible épaisseur destinée à augmenter la rigidité d’une pièce.
A B C …

## Slide 8
Alésage
Désigne généralement une forme creuse précise (un trou) destinée à recevoir un arbre. C’est le contenant d’un assemblage.
A B C …

## Slide 9
Chambrage
C’est un évidemment réalisé à l’intérieur d’un alésage destiné à limiter la portée (surface en contact) de l’arbre contenu dans l’alésage.
A B C …

## Slide 10
Lamage
Usinage cylindrique réalisé à l’entrée d’un perçage destiné à noyer (cacher) la tête d’une vis.
A B C …

## Slide 11
Fraisure
Usinage conique réalisé à l’entrée d’un perçage destiné à recevoir la tête d’une vis.
A B C …

## Slide 12
Bossage
Surépaisseur de matière, généralement située à l’entrée d’un perçage, destinée à limiter les surfaces à usiner.
A B C …

## Slide 13
Perçage
Trou, débouchant ou non, généralement réalisé avec un foret à extrémité pointue.
A B C …

## Slide 14
Évidement
Vide prévu dans une pièce pour en diminuer le poids ou réduire une surface d’appui.
A B C …

## Slide 15
Trou oblong
Trou de forme allongée, terminé par 2 demi-cylindres.
A B C …

## Slide 16
Arrondi
Surface arrondie destinée à supprimer l’arrête vive d’un angle saillant.
A B C …

## Slide 17
Congé
Surface arrondie qui raccorde deux surfaces formant un angle rentrant.
A B C …

## Slide 18
Épaulement
Changement de la section d’une pièce pour obtenir une surface d’appui.
A B C …

## Slide 19
Collet
Couronne sur une pièce cylindrique qui peut servir de butée.
A B C …

## Slide 20
Arbre
Désigne généralement une pièce cylindrique précise. C’est le contenu dans un assemblage avec un alésage.
A B C …

## Slide 21
Dégagement
Usinage effectué dans le fond d’un angle pour assurer un bon contact ou pour faciliter un usinage.
A B C …

## Slide 22
Filetage
Rainure hélicoïdale exécutée sur un cylindre. C’est la forme qui a été réalisée sur une vis.
A B C …

## Slide 23
Taraudage
Rainure hélicoïdale exécutée dans un alésage ou un perçage. C’est la forme qui a été réalisée dans un écrou.
A B C …

## Slide 24
Chanfrein
Surface conique ou plane obtenue par suppression d’une arrête vive sur un cylindre ou sur un prisme.
A B C …

## Slide 25
Gorge
Usinage dans une pièce cylindrique souvent destiné à recevoir un anneau élastique ou un joint d’étanchéité.
A B C …

## Slide 26
Rainure
Entaille longue pratiquée dans une pièce.
A B C …

## Slide 27
Méplat
Surface plane réalisée sur un cylindre. On dit aussi plat. Deux méplats opposés sur une pièce cylindrique permettent l’utilisation d’une clef plate.
A B C …

## Slide 28
Clavette
A B C …
Pièce qui a pour fonction de lier en rotation deux pièces.

## Slide 29
A B C …
Index alphabétique : chacune des formes du tableau renvoie à sa description.
Illustrations : chacune des flèches renvoie à la description de la forme concernée.
Aide à l’utilisation :