## Slide 1
1. La nature de l’information
L’information

## Slide 2
Les signaux logiques ne peuvent prendre que deux valeurs distinctes (0 ou 1), ils sont donc et chacune des valeurs correspond à une logique particulière
1.1. L’information de type logique
discontinus
X1 : Contenance de la cuve
X1 = 1, si la cuve est non vide
X1 = 0, si la cuve est vide
Remarque : une cuve non vide ne veut pas dire qu’elle est pleine

## Slide 3
Les signaux analogiques varient de façon dans le temps, ils ne sont pas représentatifs d’une logique particulière.
1.2. L’information de type analogique
continus
X2 : Niveau dans la cuve en %
Remarque : On a une infinité de valeurs pour l’information X2

## Slide 4
1.3. L’information de type numérique
Les signaux numériques ressemblent aux signaux logiques mais leur signification est différente, ils représentent un nombre codé en
binaire
La résolution d’un capteur numérique est la plus petite variation de la grandeur physique qu’il est capable de déceler.
Dans notre exemple, la résolution vaut 10 L.
Notes: Analogique : compteur vitesse aiguille
Numérique : compteur vitesse digital

## Slide 5
2. Les codages de l’information
2.1. Le code décimal
Le code décimal utilise la base 10, la plus utilisé pour représenter les nombres.
Dans cette base on utilise 10 caractères :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
Notes: 2 * 10^3 + 0 * 10^2 + 1 * 10^1 + 5 * 10^0
2000 + 0 + 10 + 5 = 2015

## Slide 6
2.2. Le code binaire
Le binaire pur
Le code binaire utilise la base 2. Dans cette base on utilise 2 caractères : , appelé bit (contraction de Binary Digit)
0 et 1
Dans un mot binaire, le bit situé le plus à est le bit le plus significatif, le MSB (Most Significant Bit), celui situé le plus à est le bit le moins significatif, le LSB (Less Significant Bit).
droite
gauche
Un mot binaire de 8 bits compose , c’est l’unité de transfert le plus utilisé pour les échanges de données.
un octet
Notes: 1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0
8 + 0 + 2 + 1 = 11

## Slide 7
Le Décimal Codé Binaire (DCB)
Le décimal codé binaire utilise aussi la base 2. Pour passer d’un nombre décimal en un nombre décimal codé binaire, il suffit de prendre un à un les chiffres du nombre décimal et de le remplacer par son équivalent binaire.
Notes: 0010 0111 1001
2^1 2^2+2^1+2^0 2^3+2^0
2 7 9

## Slide 8
2.3. Le code hexadécimal
Le code hexadécimal utilise la base 16.
Dans cette base on utilise 16 caractères :
Les chiffres décimaux : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9
Les 6 premières lettres alphabétiques : A, B, C, D, E et F
Notes: 4 F 5 4
4 * 16^3 15 * 16^2 5 * 16^1 4 * 16^0
4 * 4096 15 * 256 5 * 16 4
16384 3840 80 4 = 20308

## Slide 9
Décimal | Hexadécimal | Binaire pur |  |  | 
0 | 0 |  |  |  | 
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 
9 |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  | 
11 |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  | 

## Slide 10
2.4. Le code ASCII
ASCII |  |  |  | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  | B5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  | B4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
B3 | B2 | B1 | B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 |  | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ̀̀̀̀` | p | € |  |  | ° | À | Ð | à | ð
0 | 0 | 0 | 1 |  | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |  | ‘ | ¡ | ± | Á | Ñ | á | ñ
0 | 0 | 1 | 0 |  | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | ‚ | ’ | ¢ | ² | Â | Ò | â | ò
0 | 0 | 1 | 1 |  | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |  | “ | £ | ³ | Ã | Ó | ã | ó
0 | 1 | 0 | 0 |  | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | ″ | ” | ¤ | ´ | Ä | Ô | ä | ô
0 | 1 | 0 | 1 |  | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | … | • | ¥ | µ | Å | Õ | å | õ
0 | 1 | 1 | 0 |  | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | † | – | ¦ | ¶ | Æ | Ö | æ | ö
0 | 1 | 1 | 1 |  | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | ‡ | ― | § | · | Ç | × | ç | ÷
1 | 0 | 0 | 0 |  | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | ^ | ~ | ¨ | ¸ | È | Ø | è | ø
1 | 0 | 0 | 1 |  | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ‰ |  | © | ¹ | É | Ù | é | ù
1 | 0 | 1 | 0 |  | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | Š | š | ª | º | Ê | Ú | ê | ú
1 | 0 | 1 | 1 |  | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | ‹ | › | « | » | Ë | Û | ë | û
1 | 1 | 0 | 0 |  | FF | FC | , | < | L | \ | l | ¦ | Œ | œ | ¬ | ¼ | Ì | Ü | ì | ü
1 | 1 | 0 | 1 |  | CR | GS | - | = | M | ] | m | } |  |  | ­ | ½ | Í | Ý | í | ý
1 | 1 | 1 | 0 |  | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | Ž | ž | ® | ¾ | Î | Þ | î | þ
1 | 1 | 1 | 1 |  | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |  | Ÿ | ¯ | ¿ | Ï | ß | ï | ÿ
Notes: ASCII – code sur 8 bits : 0 à 255
S : 0101 0011 – 83 - 53
c : 0110 0011 – 99 - 63
i : 0110 1001 – 105 - 69
e : 0110 0101 – 101 - 65
n : 0110 1110 – 110 – 6E
c : 0110 0011 – 99 - 63
e : 0110 0101 – 101 - 65

## Slide 11
EXERCICE :
Convertir le nombre binaire 1001 0111 en décimal
Convertir le nombre hexadécimal 9D3A en binaire
Convertir le nombre décimal 954 en binaire
Convertir le nombre hexadécimal 77 en décimal
Convertir le nombre binaire 1100 0101 1010 0011 en hexadécimal
Convertir le nombre décimal 1018 en hexadécimal
Déterminer la valeur décimale maximale d’un nombre exprimé en binaire avec 10 bits.
Déterminer le nombre d’octet réalisé avec un nombre hexadécimaux à 4 bits
Sur un réseau internet d’un particulier, un ordinateur est connecté à la box avec l’adresse IP suivante : 192.168.1.25. Convertir cette adresse en binaire.
10)On dispose de 8 bits pour coder la tension qui servira à faire varier la vitesse d’un moteur à courant continu. Cette tension va de 0 à 12 Volts. Quelle est la plus petite variation de tension que nous allons pouvoir coder ?
Notes: 151
1001 1101 0011 1010
11 1011 1010
119
C5A3
3FA
1023
2
1100 0000 . 1010 1000 . 0000 0001 . 0001 1001
12 / 255 = 0,047 0x0,047=0…