## Slide 1: Glissement

## Slide 2: Définition
On considère deux solides S1 et S2 en contact ponctuel en un point I
Soit P le plan tangent commun entre eux en I.
Le vecteur vitesse de glissement du point I de S2 par rapport à S1 est le vecteur vitesse d’entraînement du point I dans le mouvement de S2 par rapport à S1 (vitesse du point I supposé lié à S2 dans son mouvement par rapport à S1 ).
Ce vecteur vitesse de glissement est toujours contenu dans le plan P
On dit que S2 roule sans glisser sur S1 si =

## Slide 3: Application
Soit le repère R0(O, , , est lié au bâti (0).
L’excentrique S est assimilé à un disque de centre C et de rayon a.
Soit le repère R1(O, , , lié à S tel que =e. e>0. On pose θ=(, ).
Le coulisseau T glisse suivant (O, par rapport au bâti. S et T sont en contact ponctuel en I.
Déterminer le vecteur vitesse de glissement