## Slide 1: Prérequis

## Slide 2: Les attendus
Géométrie des masses
Vecteur
Calcul vectoriel
Changement de base
Géométrie des masses
Action mécanique
Forces / Moment d’une force

## Slide 3
ou
Notes: Géométrie des masses :
A tout système matériel {S}, la mécanique associe une grandeur physique, la masse. Cette masse, que l’on peut comparer à la masse étalon de 1 kg, déposée au pavillion de Breteuil à Sèvres, est proportionnelle à la quantité de matière contenue dans {S},
Cette masse que nous noterons m satisfait à trois axiomes :
Invariabilité : quand le système {S} évolue, c’est-à-dire qu’il subit, par exemple, un déplacement, sa masse m reste constante.
Positivité : la masse m d’un système {S] s’exprime par un nombre réel positif (m>0)
Additivité : Si l’on effectue une partition de {S} en sous-ensemble S1, S1, …, Sn et qu’on associe à chacun de ces sous-ensemble une masse mion peut écrire
Géométrie des masses :
A tout système matériel {S}, la mécanique associe une grandeur physique, la masse. Cette masse, que l’on peut comparer à la masse étalon de 1 kg, déposée au pavillion de Breteuil à Sèvres, est proportionnelle à la quantité de matière contenue dans {S},
Cette masse que nous noterons m satisfait à trois axiomes :
Invariabilité : quand le système {S} évolue, c’est-à-dire qu’il subit, par exemple, un déplacement, sa masse m reste constante.
Positivité : la masse m d’un système {S] s’exprime par un nombre réel positif (m>0)
Additivité : Si l’on effectue une partition de {S} en sous-ensemble S1, S1, …, Sn et qu’on associe à chacun de ces sous-ensemble une masse mion peut écrire 𝑚=∑1_((𝑆))▒𝑚_𝑖

## Slide 4
ou
(S)
Mi
G
mi
A
Notes: Géométrie des masses :
Centre de masse ou « centre d’inertie »
Soit un solide (S) comme une somme finie de n points matériels de masses respectives mi
La somme est alors appelé masse de (S)
On appelle centre de masse du solide indéformable (S) le barycentre G de tous les points matériels Mi affectés des coefficients respectifs mi.
Si A est un point quelconque :
Géométrie des masses :
Centre de masse ou « centre d’inertie »
Soit un solide (S) comme une somme finie de n points matériels de masses respectives mi
La somme 𝑚=∑1_((𝑆))▒𝑚_𝑖 est alors appelé masse de (S)
On appelle centre de masse du solide indéformable (S) le barycentre G de tous les points matériels Mi affectés des coefficients respectifs mi.
Si A est un point quelconque : ∑1_1^𝑛▒〖(𝑚_𝑖 (𝐴𝑀_𝑖 ) ⃗ )=𝑚(𝐴𝐺) ⃗ 〗

## Slide 5
Le système peut être décomposé en trois parallélépipèdes 1, 2 et 3 de masse m1 = 27g, m2 et m3 = 12g et de centre de masse G1, G2 et G3 tels que (en millimètres) :
Notes: Géométrie des masses :
Centre de masse d’un solide indéformable (S) décomposable en éléments de forme géométrique simple :
Dans le repère R=(Ox,y,z) on se propose de déterminer le centre de masse G d’un système matériel (S) décomposable en plusieurs parties (Si), dont on connaît respectivement la masse mi et la position du centre de masse Gi dans le repère R.

## Slide 6
Le système peut être décomposé en trois parallélépipèdes 1, 2 et 3 de masse m1 = 27g, m2 et m3 = 12g et de centre de masse G1, G2 et G3 tels que (en millimètres) :
Notes: Géométrie des masses :
Centre de masse d’un solide indéformable (S) décomposable en éléments de forme géométrique simple :
Dans le repère R=(Ox,y,z) on se propose de déterminer le centre de masse G d’un système matériel (S) décomposable en plusieurs parties (Si), dont on connaît respectivement la masse mi et la position du centre de masse Gi dans le repère R.

## Slide 7
Notes: Géométrie des masses :
Centre de masse d’un solide indéformable et homogène (S) décomposable en éléments de forme géométrique simple.
Le principe consiste à remplacer la masse par la surface de la forme grâce à la proportionnalité de la masse volumique, G devient centre de surface, Ici il s’agit d’un profilé aluminium pour menuiserie industrielle, xg=somme des Sixi/S=48,79 mm et yg=somme des Siyi/S =38,95

## Slide 8
Notes: Géométrie des masses :
Centre de masse d’un solide indéformable et homogène (S) décomposable en éléments de forme géométrique simple.
Eléments de réponses : Xg et yg= 18,89, zg = 23,33mm il faut décomposer en trois volumes dont un petit à soustraire du bas du L

## Slide 9
Notes: Géométrie des masses :
Sur x : m1g1+m2g2/(m1+m2)
Sur y : m3g3 + m4g4/(m3+m4)
Sur z : m1g1+m2g2+m3g3+m4g4/(m1+m2+m3+m4)