## Slide 1
Allocation
Diag d’exigences
Diag comportementaux
Diag des cas d’utilisation
Diag de séquence
Diag d’états
Diag structurels
Diag de définition des blocs
Serrure biométrique

## Slide 2
Diagramme de séquence
Diagramme de séquence du cas d’utilisation « Sortir de la zone sécurisée et verrouiller la porte »
-Diagramme de séquence du cas d’utilisation « Entrer dans la zone sécurisée et verrouiller la porte »

## Slide 3
Serrure biométrique
Passant
Normes
Serrures
A2P*
Avertir du résultat (Bip et ou voyant)
«include»
Personnes
Autorisées
Administrateurs
CNIL
Déverrouiller la serrure
Contrôler
l’empreinte
Lire l’empreinte
Enrôler l’empreinte
Stocker l’empreinte
Indiquer le niveau de charge des piles
Changer les piles
«include»
«extend»
«extend»
Résister aux intrusions
Toutes personnes
dans la zone sécurisée
«include»
Stocker l’énergie
«include»
«extend»
«extend»
«extend»
«extend»
Lier les deux noix
«extend»
Action sur la béquille intérieure
« Sortie libre »
Action sur la béquille extérieure
« entrée avec code »

## Slide 4
Diagramme d’état
Lire l’empreinte
Présenter l’empreinte
Attente
Comparer l’empreinte
After(3s)
2 Bip
Fin lecture
1 Bip
Lecture OK
Flash lumineux vert
Lier les deux noix
Fin bip
Fin flash
Noix liées
Attendre
Libérer les noix
Noix libres
L’utilisateur déverrouille la porte
Rotation de la poignée
Porte déverrouillée
L’utilisateur ouvre la porte
Porte ouverte
L’utilisateur claque la porte
Porte claquée
Verrouillage de la porte
Porte verrouillée
Si accès de l’extérieur
Si accès de l’intérieur
Si accès de l’extérieur

## Slide 5
« requirement »
Déverrouiller la porte de l’extérieur avec un code, de l’intérieur sans code puis la verrouiller en la claquant
Texte : « Pouvoir accéder à un zone sécurisée avec une autorisation (une personne habilité) et pouvoir sortir librement de cette même zone (une personne quelconque qui a eu l’autorisation (temporaire ou permanente) d’entrer) »
« requirement »
Autonomie
Priorité : haute
Texte : « La serrure biométrique est énergétiquement autonome (elle fonctionne avec des piles) »
Id : « 1 »
« requirement »
Protéger la zone sécurisée
Priorité : haute
Texte : « Le palpeur verrouille automatiquement la serrure (avec les deux pênes) lorsque la porte est claquée»
Id : « 3 »
« requirement »
Enrôler une empreinte
Priorité : haute
Texte : « Seuls les administrateurs ont le la possibilité de gérer les droits d’entrée »
Id : « 6 »
« requirement »
Accéder à la zone sécurisée
Priorité : haute
Texte : « Il faut tester l’empreinte proposée avec un minimum d’erreur dans un temps assez court »
Id : « 2 »
« requirement »
Résister au milieu ambiant
Priorité : haute
Texte : « Il faut protéger la serrure d’éventuelles détériorations venant de l’extérieure »
Id : « 4 »
« requirement »
Sortir de la zone sécurisée
Priorité : haute
Texte : «La sortie est libre. Par mesure de sécurité, la serrure se déverrouille automatiquement lorsqu’une personne quelconque actionne la béquille intérieure »»
Id : « 5 »

## Slide 6
« requirement »
Stocker l’énergie
Priorité : haute
Texte : « Il faut stocker énergie électrique. La serrure doit pouvoir fonctionner sans apport d’énergie »
Id : « 1.1 »
Piles AA
« requirement »
Autonomie
Priorité : haute
Texte : « La serrure biométrique est énergétiquement autonome (elle fonctionne avec des piles) »
Id : « 1 »

## Slide 7
Lecteur d’empreintes
Carte
« requirement »
Lire l’empreinte
Priorité : haute
Texte : « Il faut lire l’empreinte avec un minimum d’erreur dans un temps assez court »
Id : « 2.1 »
« requirement »
Accéder à la zone sécurisée
Priorité : haute
Texte : « Il faut tester l’empreinte proposée avec un minimum d’erreur dans un temps assez court »
Id : « 2 »
« requirement »
Comparer l’empreinte
Priorité : haute
Texte : « La comparaison des empreintes doit avoir :
Taux de fausses acceptations < 0,0001 ‰.
Taux de faux rejets < 0,01 %. »
Id : « 2.2 »
« requirement »
Lier les deux noix
Priorité : haute
Texte : « Le moteur déplace l’axe de noix pour rendre solidaire les deux noix donc les deux béquilles »
Id : « 2.3 »
Moteur
Poussoir
L’axe de noix

## Slide 8
« requirement »
Verrouiller les deux pênes en position rentrée
Priorité : haute
Texte : « Il faut que les deux pênes soient verrouillés dans la serrure pour pouvoir fermer la porte . »
Id : « 3.1 »
« requirement »
Libérer les pênes lorsque la porte est en bonne position
Priorité : haute
Texte : « Pour verrouiller la porte, il faut que celle-ci soit fermée »
Id : « 3.2 »
Palpeur
Le palpeur
« requirement »
Détecter la position porte fermée
Priorité : haute
Texte : « Pour libérer les deux pênes, il faut s’assurer que la porte soit bien fermée»
Id : « 3.2.1 »
« requirement »
Libérer les pênes
Priorité : haute
Texte : « Il faut libérer les pênes pour qu’ils ferment la porte « à clef »
Id : « 3.2.2 »
« requirement »
Bloquer les pênes en position « sortie »
Priorité : haute
Texte : « Pour rendre plus difficile l’entrée d’un intrus, les pênes sont boqués, il est donc impossible de les rentrer simplement en les poussant»
Id : « 3.2.3 »
« requirement »
Protéger la zone sécurisée
Priorité : haute
Texte : « Le palpeur verrouille automatiquement la serrure (avec les deux pênes) lorsque la porte est claquée»
Id : « 3 »
Plaque guide
La gâche
Le palpeur
Plaque guide
Les ressorts

## Slide 9
Matériaux inoxydables
« requirement »
Résister au milieu ambiant
Priorité : haute
Texte : « Il faut protéger la serrure d’éventuelles détériorations venant de l’extérieure »
Id : « 4 »
« requirement »
Respecter la norme
Priorité : haute
Texte : « Il existe une norme A2P* qui permet de classer les serrures dans différentes catégories de résistance à l’effraction »
Id : « 4.1 »
Section des pièces assurant la résistance de la serrure
Montage de la serrure du coté intérieur

## Slide 10
« requirement »
Sortir de la zone sécurisée
Priorité : haute
Texte : « La sortie est libre. Par mesure de sécurité, la serrure se déverrouille automatiquement lorsqu’une personne quelconque actionne la béquille intérieure »
Id : « 5 »
Le palpeur
La béquille intérieure
Plaque guide
Les ressorts

## Slide 11
Lecteur d’empreintes
« requirement »
Enrôler une empreinte
Priorité : haute
Texte : « Seuls les administrateurs ont le la possibilité de gérer les droits d’entrée »
Id : « 6 »
« requirement »
Stocker l’empreinte
Priorité : haute
Texte : « Les empreintes sont stocker dans un endroit protégé »
Id : « 6.2 »
« requirement »
Lire l’empreinte de l’administrateur puis celle de la personne autorisée à entrer
Priorité : haute
Texte : « Il faut suivre une procédure particulière pour gérer les droits»
Id : « 6.1 »
Mémoire

## Slide 12
Description
L’axe de noix lie, avec l’aide du moteur, les deux noix entre elles. La noix extérieure peut donc déverrouiller la serrure
« Block »
Serrure biométrique
Lecture de l’empreinte{in} Bip{out}
Action sur la béquille intérieure{in} Flash lumineux{out}
Action sur la béquille extérieure {in} Voyant état batterie {out}
Détection chambranle {in} Porte ouverte {out}
Porte verrouillée {out}
« Block »
Acquisition
Description
Lecture des empreinte digitale pour les comparer avec celle stockées
« Block »
Stockage énergie
Description
La serrure est autonome, il faut une réserve d’énergie pour qu’elle fonctionne
« Block »
Gestion
Description
Ce block gérer le traitement des informations .
« Block »
Verrouillage
Description
Lorsque la porte est claquée, le palpeur la verrouille automatiquement en libérant les deux pênes.
« Block »
Béquille intérieure
Description
Elle déverrouille la serrure sans qu’une autorisation soit demandée (sortie de sécurité)
« Block »
Béquille extérieure
Description
Elle n’agit sur rien (elle tourne dans le vide) sauf si l’empreinte est reconnue et que les deux noix sont liées
« Block »
Lier les noix
« Block »
Dialogue
Description
La serrure envoie un bip ou un flash lumineux pour informer l’utilisateur .

## Slide 13
« Block »
Serrure biométrique
Présentation
de
l’empreinte{in}
« Block »
Acquisition
Lecture de l’empreinte{in}
Stocker l’empreinte{out}
Comparer l’empreinte{out}
« Block »
Gestion
Energie {in}
Commande Bip {out}
Cde Voyant état batterie {out}
Cde Flash lumineux {out}
Stocker l’empreinte{in]
Signal commande moteur{out}
Vérifier l’empreinte{in}
« Block »
Stockage énergie
Fournir l’énergie {out}
« Block »
Lier les noix
Signal commande moteur{in}
Lier les deux noix {out}
Action sur la
béquille
intérieure{in}
Action sur la
béquille
extérieure{in}
Détection
chambranle {in}
Bip{out}
Flash {out}
batterie {out}
« Block »
Dialogue
Cde Bip {in} Signal Bip {out}
Cde Voy bat {in} Signal batterie{out}
Cde Flash {in} Signal Flash {out}
Porte
verrouillée
{out}
« Block »
Verrouillage
Porte verrouillée {out}
Détection chambranle {in}
« Block »
Béquille intérieure
Porte ouverte {out}
Action sur la béquille
intérieure{in}
Porte ouverte {out}
« Block »
Béquille extérieure
Action sur la béquille
extérieure{in}
Rotation béquille ext {out}
Diagramme de bloc interne

## Slide 14
Toutes personnes
dans la zone sécurisée
Verrouillage
Béquille intérieure
Sortir de la zone sécurisée et verrouiller la porte
Actionner la béquille intérieure pour déverrouiller la porte
Claquer la porte
Ouvrir la porte
Fermer la porte

## Slide 15
Utilisateur
Gestion
Verrouillage
Béquille extérieure
Lier les noix
Dialogue
Entrer dans la zone sécurisée et verrouiller la porte
Acquisition
Ouvrir la porte
Claquer la porte
Lecture empreinte
Comparer l’empreinte
Informer la L’utilisateur
En fonction de l’information donnée par la boite de dialogues,
Si réponse NON
Si réponse OK
Si empreinte OK
Actionner la béquille extérieure pour déverrouiller la porte
3sec
Fermer la porte